BỘ ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ BK-2007A

(Chỉ lưu hành nội bộ)

I - Đặc điểm chính của sản phẩm:

- Tự động thay đổi theo tốc độ của máy

- Dừng ở tốc độ cao, vị trí dừng tuyệt đối.

- Dòng điện ngõ ra cao khi dùng tín hiệu đục lỗ và nhiều ứng dụng nữa…

- Dễ dàng sử dụng

- Sản phẩm đã qua chứng nhận chất lượng ISO9001:2008

II - Giới thiệu tóm tắt từ nhà sản xuất:

BK-2007A sử dụng màn hình 5'' LCD, phù hợp môi trường có ánh sáng mạnh, có thể điều khiển đồng bộ trực tiếp cho hệ thống AC servo, độ chống nhiễu cao cho hầu hết các loại môi trường công nghiệp, tần số đạt tới 80KHz thích hợp cho 12 loại máy. Đặc biệt, tốc độ phóng có thể tự động thay đổi theo tốc độ của máy.

BK-2007A khi ứng dụng phổ biến đã nhận được nhiều khen ngợi từ các tổ chức, công ty trong nước và ngoài nước về độ thích nghi và hiệu quả cao, độ chống nhiễu cao và cũng dễ dàng thay đổi chương trình. Đây là niềm tự hào của chúng tôi khi sản xuất và phân phối sản phẩm tối ưu này. Chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến và nghiên cứu nhiều sản phẩm công nghệ cao hơn nữa hỗ trợ ngành sản xuất công nghiệp trên toàn thế giới.

III - Đặc điểm của sản phẩm:

Nguồn cấp : 220v/50Hz, 100W

Tốc độ: 10-500 túi/phút

Làm việc : dành cho 12 loại máy khác nhau

Trọng lượng: 3.5kg

Kích thước bên ngoài: 280mm＊140mm

Kích thước lỗ bên ngoài: 262mm＊127mm

Hiển thị: Màn hình 5'' LCD , ngôn ngữ hiển thị “Chinese /English”

Thông số:

| Tên | Đơn vị | Phạm vi | Giá trị mặc định | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài phóng | mm | 0.1-9999.9 | 440.0 |  |
| Số xấp | Túi | 10-9999 | 100 |  |
| Thời gian đục lỗ | Giây | 0-999 | 0 | = 0 thì không đục lỗ |
| Tốc độ phóng |  | 0-99 | 0 | = 0 thì tốc độ là tự động |

Chú thích:

1. Khi mở nguồn, nhấn “-“ chọn English đăng nhập trang chính

2. Nhấn giữ phím “Setup” 03 giây, sau đó cài thông số “Engineer” (11).

2. Menu IV như ở dưới (Chú thích, cài đúng thông số máy, khi nhập sử dụng Num., dòng là 0-9999).

IV - Thông số máy:

| Tên | Đơn vị | Phạm vi | Giá trị mặc định | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perimeter (Chu vi trục lô) | 0.1mm | 10～9999 | 2200 | Đường kích trục lô(mm)*31.416 |
| Maxspeed (Tốc độ tối đa) |  | 1～520 | 520 |  |
| Machine type (Loại máy) |  | 1～12 |  | Giá trị | Chức năng | Giá trị | Chức năng |
|  |  |  |  | 1 | Thông thường | 7 | Giống 1 |
|  |  |  |  | 2 | Chặn và dừng 1 | 8 | Giống 2 |
|  |  |  |  | 3 | Lui và dừng 1 | 9 | Giống 3 |
|  |  |  |  | 4 | Đếm đủ số cái, dừng | 10 | Giống 4 |
|  |  |  |  | 5 | Chặn và dừng 2 | 11 | Giống 5 |
|  |  |  |  | 6 | Lui và dừng 2 | 12 | Giống6 |
|  |  |  |  | Ghi chú: 06 loại trên, phóng sau khi khởi động motor chính | Ghi chú: 06 loại trên, phóng trước khi khởi động motor chính |
| Off-sack time (Thời gian ngắt bao) | 0.1s | 0～999 | 0 |  |
| Prealarm NUM (Số cái cảnh báo trước) |  | 0～20 | 5 | Phải cài thấp hơn “Số xấp” |
| Steady NUM. (Đặc tuyến; Giảm theo số cái) |  | 1～9 | 4 |  |
| Plug Time (Thời gian ghim) | 0.5s | 0～5 | 0 | =0: Không ghim |
| Color range (Phạm vi màu ) |  | 0～99 | 10 | =0: Tìm màu ở mọi lúc |
| Hollow Cut (Cắt khống) | Lần | 0～20 | 0 | Dùng trong máy cắt nhiệt (nóng) |
| Feed angle (Góc phóng) |  | 50～300 | 150 | “Speed” = 0 thì có tác dụng |

V - Giải thích thông số:

1. Feed Length: Chiều dài phóng của motor servo và motor bước. 2.Batch Number: Số xấp, theo cài đặt “Number” (Số cái), khi đém đủ sẽ xuất tín hiệu buzzer và tách bao. 3. Punch Time: Thời gian xuất ra tín hiệu đục lỗ. 4. Feed Speed: Đầu tiên, chọn đặc tuyến tăng lên 99 thì thời gian tăng sẽ thay đôi, chọn số càng nhỏ, tốc độ càng cao. Thứ hai, khi chọn =0, tốc độ của Servo, Step thay đổi theo tốc độ của máy chính. 5. Perimeter: Chu vi trục lô. 6. Type of machine: Loại máy. (1) Đầu tiên, common type (loại máy thường) : khi đếm đủ số cái/xấp, step motor and motor chính vẫn làm việc, BK-2007A xuất tín hiệu ngắt bao. (2) Thứ hai, dừng ngắt bao 1: khi đếm đủ số cái/xấp, motor chính dừng lại để xuất ra tín hiệu ngắt bao sau đó tự động mở chạy lại. (3) Thứ ba, ngắt bao: khi đếm đủ số cái/xấp, motor chính vẫn làm việc, motor step (servo) lùi lại 30 bước, cùng lúc đó BK-2007A xuất tín hiệu ngắt bao. Khi phóng lại, nó sẽ cộng thêm 30 bước ở lần phóng đầu tiên. (4) Thứ tư, cân bằng dừng: khi đếm đủ số cái/xấp, BK-2007A xuất tín hiệu ngắt bao, máy dừng lại và không chạy lại. (5) Thứ 5, dừng ngắt bao: hầu hết gống chế độ thứ 02, nhưng phóng lùi lại 3mm. (6) Thứ 6, dừng ngắt bao: hầu hết gống chế độ thứ 02, nhưng phóng lùi lại 3mm. (7). gống chế độ thứ 01 (8). gống chế độ thứ 02 (9).gống chế độ thứ 03 (10). gống chế độ thứ 04 (11). gống chế độ thứ 05 (12) .gống chế độ thứ 06 7. Off-sack time: Thời gian ngắt bao: 0-9.9seconds 8. Pre-alarm NUM: Số cái cảnh báo trước: Số cảnh cánh báo trước khi đủ xấp, chúng ta phải cài nhỏ hơn số cái/xấp 9. Off sack length: Chiều dài ngắt bao: (giống chế độ thứ 05 và 11), phóng lùi lơn nhất là 10mm. 10. Curve: Đường cong đặc tuyến: Cài đặt càng lớn thì tốc độ motor càng cao. 11. Plug time: Thời gian ghim : = 0 không ghim. 1--5 mở thời gian ghim, sẽ dừng trong 0.5 to 2.5 giây. 12. Bound number: Phạm vi bắt màu: Cài =0 sẽ không hạn chế tìm bao. 13. Hollow cut: Cắt khống: thay đổi số cái/xấp, chức năng này có nghĩa là số lần motor chính sẽ cắt khống. 14. Feed angle: Góc phóng túi: Có lợi hơn khi cài tốc độ phóng (Feedspeed) =0; cài góc phóng motor step hay servo.

VI – Giải thích phím nhấn:

| STT | Tên | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reset | Reset hệ thống |
| 2 | Run | Để hoạt động (nhấn 01 giây) |
| 3 | Stop | Hệ thống tạm dừng |
| 4 | Minimum clearing | Xoá số đếm, nhấn giữ 03 giây xoá số xấp. |
| 5 | Color/White | Để thay đổi chạy túi,”White” phóng theo chiều dài đã cài đặt. Tối: hoạt động khi đèn GK3 tối. Sáng: hoạt động khi đèn GK3 sáng. |
| 6 | Setup | Nhấn giữ 03 giây để cài thông số máy, khi cài xong, nhấn 01 giây để lưu giữ và quay lại |
| 7 | + | Nhấn 01 lần thì cộng thêm 01 |
| 8 | - | Nhấn 01 lần thì trừ đi 01 |
| 9 | Step | Nhấn để tốc độ motor step hay servo ổn định, sau 03 giây tốc độ sẽ tăng. |
| 10 | Back | Lùi bao(túi)về |
| 11 | SERSM | Dò tìm màu và dừng khi đang ở trong chế độ màu |
| 12 | AUTO - Length control | Nhấn phím này sẽ dò vạch và tự động lưu chiều dài. Chế độ dò màu |
| 13 | Turn left | Dời số sang trái |
| 14 | Turn right | Dời số sang phải |
| 15 | Up | Tăng số |
| 16 | Down | Giảm số |

VII – Ý nghĩa của đèn báo hệ thống

1。Work: Hệ thống đang làm việc

- Stop: Hệ thống đang dừng

- Self-eaxm: Hệ thống tự điều chỉnh chiều dài.

- Off-bag: Hệ thống đang ngắt túi (báo đầy số cái)

- Ultra-speed: Nghĩa là tốc độ motor chính chạy quá nhanh.

6.ultra-unfound: Không tìm thấy vạch màu 03 lần vì chiều dài không rõ ràng hay lỗi khi in hàng.

VIII – Cách làm việc:

1: White bags: Dùng túi trắng.

2: Dark color: Khi cắt túi in màu, dò màu tối.

3: Light  color: Khi cắt túi in màu, dò màu sáng.

XI – Bố trí cảm biến từ (Hall):

GK1/Hall 1: Mặt dưới là tín hiệu phóng túi, trên là dừng.

GK2/Hall 2: Mặt dưới là vị trí tốc độ cực cao,

Hall 1 and 2 nhận tín hiệu 01 lần khi cắt hay dán, hall 1 sẽ nhận khi dao cắt hay dán hướng từ dưới lên, hall 2 có thể nhận khi dao cắt hay dán chạm dưới đáy; máy nhận tín hiệu của hall 1 sau đó quay 120o và sẽ nhận tín hiệu của hall 2.

X – Bảng mô tả trạm nối dây tín hiệu:

1、CH1(2EDG/8P)

| PIN NO. | Name | Detail |
| --- | --- | --- |
| CH1-1 | Sensor1 | GK1（JK8002D - dây vàng) |
| CH1-2 | Sensor 2 | GK2（JK8002D - dây vàng) |
| CH1-3 | Opto-Ele 1 | Color bag use。 |
| CH1-4 | Opto-Ele 2 | No bag or bag juged。 |
| CH1-5 | Stop | Nút nhấn dừng – nối với GND |
| CH1-6 | Run | Nút nhấn chạy – nối với GND |
| CH1-7 | +12V | +12VDC ,max 1.5A |
| CH1-8 | GND | +24V/ +12V dùng chung |

2、CH2（2EDG/10P）

| PIN | NAME | DETAIL |
| --- | --- | --- |
| CH2-1 | For | Nút nhấn kéo lô tới – nối với GND |
| CH2-2 | Back | Nút nhấn kéo lô lui – nối với GND |
| CH2-3 | GND | +24V/ +12V dùng chung |
| CH2-4 | Main motor down speed | Tiếp điểm thường hở điều khiển cho AC Servo Drive |
| CH2-5 | Servo-clr | Tiếp điểm thường hở điều khiển cho AC Servo Drive |
| CH2-6 | CW- | Servo sign-。[Motor driver] |
| CH2-7 | CW+ | Servo sign+。[Motor driver] |
| CH2-8 | CP- | Servo pulse-。[Motor driver] |
| CH2-9 | CP+ | Servo pulse+。[Motor driver] |
| CH2-10 | +12V | +12VDC，max 1.5A。 |

3、CH3（2EDG/12P）

| PIN | NAME | DETAIL |
| --- | --- | --- |
| CH3-1 | (Not use) |  |
| CH3-2 | GND |  |
| CH3-3 | +12V | Nguồn +12V . (max 1.5A) |
| CH3-4 | BUZZER | BUZZER -。 |
| CH3-5 | PULL | Điều khiển valve – (những vị trí khác có thể liên kết +24V) |
| CH3-6 | (NC) |  |
| CH3-7 | punch | Điều khiển valve – (những vị trí khác có thể liên kết +24V) |
| CH3-8 | +24V | +24VDC /1.8A。 |
| CH3-9 | Open 2 | Tiếp điểm thương hở điều khiển cho motor chính |
| CH3-10 | Open 1 |  |
| CH3-11 | ~220V - N | Nguồn cấp AC 220V/50HZ |
| CH3-12 | ~220V - L |  |